## Slide 1: 本次進度: Video Capture Card
研究目的
  尋找相關開源專案，了解現有技術與實作成果
  調查各專案使用的 FPGA、開發板、框架與 IP
  比較不同開源生態，作為後續技術選型的依據
目標架構概念
Notes: FPGA HDMI RX：TMDS 解碼、辨識有效像素、輸出標準像素資料(pixel data、HSYNC、VSYNC)
FIFO／DDR Frame Buffer：跨時脈、影像緩衝
PCIe Endpoint：讓 FPGA 成為 PC 可以辨識與存取的 PCIe 裝置

## Slide 2: 本次進度: LitePCIe
功能
  透過 DMA Writer 將 FPGA 資料寫入 PC 主機記憶體
  PCIe Endpoint 與傳輸架構
  提供 PC 端 Linux Driver
對 FPGA 擷取卡的幫助
  可將研究重點集中在 HDMI 影像串流與 DMA 的整合
  可參考既有 Linux Driver，有助於降低 PC 端驅動程式的開發負擔
[2] https://github.com/enjoy-digital/litepcie

## Slide 3: 本次進度: Xilinx / DMA_IP_Drivers
定位
  由 AMD/Xilinx 提供的 PCIe DMA 驅動程式與軟體工具集合，主要負責 PC 端與 FPGA PCIe DMA IP 的溝通，讓主機能操作裝置、管理 DMA 傳輸並測試資料收發
功能
  提供多種的 PC 驅動程式，使電腦能與相容的 FPGA DMA IP 溝通
  提供相關工具，協助執行資料傳輸、裝置資源存取與 DMA 功能測試
對 FPGA 擷取卡的幫助
  可作為擷取卡的 PC 端驅動程式基礎，協助 FPGA 將影像資料透過 PCIe DMA 傳送至 PC 記憶體
[5] https://github.com/Xilinx/dma_ip_drivers

## Slide 4: 本次進度: LiteX 生態
架構
優勢
  LiteX 的互連與建置基礎，減少建立整套系統的工作
  既有框架及 LiteVideo、LitePCIe、LiteDRAM 等模組可減少重複開發
風險與待評估事項
  須確認目標 FPGA、PCIe 介面、記憶體及工具鏈的支援情況
  LiteVideo 可用性與 NeTV2 是否能提供可重用的 HDMI 影像端 RTL
Notes: LiteX：可利用其提供的互連架構及匯流排機制，整合符合其介面規範的模組。可利用 CSR 等機制建立控制介面，並整合到系統中。

## Slide 5: 本次進度: Xilinx 生態
架構
優勢
  重用既有 HDMI 接收與影像處理 IP 整合範例
  使用 Xilinx DMA IP 與配套驅動程式，減少 PCIe DMA 控制及 PC Driver 開發
風險與待評估事項
  硬體相容性與工具鏈相容性 (Vivado / Vitis 版本、IP 授權)
  確認選定 XDMA 或 QDMA 後，驅動程式與 FPGA 硬體設定相符
Notes: 混用：需要先克服工具鏈與建置流程的不同。LiteX 通常透過 Python、Migen建構硬體；Xilinx 通常依賴 Vivado IP，當然混用的優勢也很明顯可以選擇各生態系最符合需求的模組，不受單一生態系的模組選擇限制

## Slide 6: 0
[4] E. Ö. Yılmaz, “DisplayCAL Python 3 Project,” GitHub, 2026. [Online]. Available: https://github.com/eoyilmaz/displaycal-py3
0
  0
Gamma | 色溫 | 量測色溫 | 256階 | 時間
1.8 | 5400 | 5346 | 1.82 | 11:38
 | 6500 | 6628 | 1.83 | 10:31
 | 9300 | 9090 | 1.82 | 10:57
2.0 | 5400 | 5374 | 2.00 | 10:22
 | 6500 | 6587 | 2.00 | 12:01
 | 9300 | 9094 | 1.98 | 11:07
2.2 | 5400 | 5381 | 2.24 | 12:37
 | 6500 | 6472 | 2.19 | 11:01
 | 9300 | 9103 | 2.19 | 11:08
2.6 | 5400 | 5373 | 2.57 | 15:07
 | 6500 | 6608 | 2.59 | 12:23
 | 9300 | 9103 | 2.61 | 12:19

## Slide 7: 未來方向
[4] E. Ö. Yılmaz, “DisplayCAL Python 3 Project,” GitHub, 2026. [Online]. Available: https://github.com/eoyilmaz/displaycal-py3
ICC Profiole Gamma 與校正曲線量測
  測試項目: Gamma 1.8 2.0 2.2 2.6，搭配三組色溫進行測試
  量測標準: Gamma Target 誤差為 ± 0.05、色溫誤差為 ± 1000k

## Slide 8: 本次進度:

## Slide 9: 本次進度:
Notes: 沒有vcgt、MS00、MCH2等tag，所以他這只能生成純粹色彩描述檔的ICC Profile