## Slide 1: Progress Report
Author :
Cheng-Yuan、Sheng-Yao
Embedded System Software Design

## Slide 2: 本次進度: Monitor - Performance
PC Tool ⇔ MARS-922 Firmware 壓縮 / 解壓縮架構
  CLT1 : 包含壓縮資料、LUT規格、壓縮方法及CRC，讓FW能正確驗證與解壓
  CRC 驗證 :
    PC端對原始LUT計算CRC32，並將32-bit檢查碼寫入CLT1 Header。
    FW解壓後對還原LUT重新計算CRC32，並與CLT1 Header內的CRC32比較。
    CRC 一致才允許COMMIT寫入Gamma Table。
LUT 壓縮與 CLT1 封裝
CompressedLutCodec.cs
PC Tool
新增指令接收
DDC2Bi.c
AD Board/Firmware
傳輸Session與
封包暫存MStarCompressedLut.c
解壓縮、CRC驗證
CompressedLutDecoder.c
COMMIT 成功後寫入Gamma Table
Notes: 這次主要完成PC Tool到MARS-922 Firmware的CompressedLUT整體架構。
PC Tool在校正完成後，先將原始LUT以論文方法壓縮並封裝成CLT1，再透過DDC/CI傳送至Firmware。
DDC2Bi.c負責接收新增指令，MStarCompressedLut.c負責傳輸Session與封包暫存，最後由CompressedLutDecoder.c解析CLT1、驗證CRC並解壓縮。
只有COMMIT成功後，解壓出的資料才會寫入原本的Gamma Table。

## Slide 3: 本次進度: Monitor - Performance
DDC2Bi.c 新增程式 & 指令
  新增 ResolveClutTarget() 函式負責將：GAMMA_Mode1～5、CT_Mode1～3，換算成對應 Gamma Table 的 NVRAM 起始位址
  新增五個DDC指令
指令 | 功能
CLUT_BEGIN | 建立傳輸Session、設定 Gamma/CCT 與壓縮大小
CLUT_DATA | 每次接收 16 bytes
CLUT_VALIDATE | 解碼、檢查CLT1格式與 CRC，不寫入
CLUT_COMMIT | 再次驗證、解壓並寫入 Gamma Table
CLUT_ABORT | 清除暫存資料並取消Session
Notes: 在DDC2Bi.c中，我新增ResolveClutTarget函式，將Gamma Mode和色溫Code換算成對應的Gamma Table起始位址。
另外新增五個指令：
BEGIN建立傳輸
DATA接收16-byte封包
VALIDATE進行解碼和CRC驗證
COMMIT正式寫入Gamma
以及ABORT取消並清除資料
這樣可以確保資料完整驗證通過後才修改原本的Gamma。