## Slide 1: Progress Report
Author :
Cheng-Yuan、Sheng-Yao、Che-Chia
Embedded System Software Design

## Slide 2: 本次進度: Monitor
  根據第三期計畫書中內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 3 month | STM32F4集成電路控制板 Front Sensor Self Calibration調校功能協定建立 ALC調校功能 色溫調校功能 階段4期中報告
目標 | 進度
STM32F4集成電路控制板 | P (STM32 與Tool 的傳輸)
Front Sensor Self Calibration調校功能協定建立 | P
ALC調校功能 | P (移植演算法)
色溫調校功能 | △
階段4期中報告 | △
O: 完成 △:未進行
P: 進行中

## Slide 3: 上次進度: Monitor
STM32 新增 alc_temp_process .c.h
  Main.c 中的Brightness 以及ALC Correct (D0 65 02) 指令時會使用到裡面的function
  參考AD Board main.c 中針對ALC PWM 調整的方式

## Slide 4: 上次進度: Monitor
STM32 控制補償係數之後的測試
  與0422 test 做比較
  有確實抑制住螢幕亮度，Over times = 0
實驗室最高30 度
學長0422溫箱測試

## Slide 5: 本次進度: Monitor
1001 溫箱測試
  Ad board:alc off ，使用Stm32 中的補償機制(LUT2 已移植)
  正常範圍應該在220 的正負5%以內(209~231)
  做0~60度的測試，失敗次數1069次，失敗時的溫度皆大於50度
  最高227.6483 最低206.6757
  扣除失敗:最高227.6483 最低 209.2468
1001 進行溫箱測試
學長0422溫箱測試
ALC_output_1002.xlsx

## Slide 6: 本次進度: Monitor
1003 溫箱測試
  0~50度的測試
  後續溫度感測器失效，造成結果失真: 溫度補償係數(LUT2)無法乘上PWM反應真實狀況
  距離規範下限(209)還有一段距離，超出規範上限(231)跟補償係數有關
  最高234.6377 最低218.3432
  扣除失敗:最高227.6483 最低 209.2468
1003 測試只取前面25000筆
學長0422溫箱測試
1003 進行溫箱測試

## Slide 7: 下次進度: Monitor
純色溫校正
  1. Color Sensor 量出色座標xy之後，計算色溫，再與目標色溫進行比較後調整RGB (0~255)，但RGB三項會互相影響，較為複雜
  2. 先用i1Display 量(中心)得到目標色溫的RGB(答案)，當stm32 收到執行純色溫校正的指令時，透過指令把答案寫到Factory mode 裡面，osd 再進行 reset 就會把 Factory mode 中色溫的RGB 數值寫到一般模式中
Onyx_進度報告_0624

## Slide 8: 下次進度: Monitor
  根據第三期計畫書中內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 3 month | STM32F4集成電路控制板 Front Sensor Self Calibration調校功能協定建立 ALC調校功能 色溫調校功能 階段4期中報告
目標 | 進度
STM32F4集成電路控制板 | P (STM32 與Tool 的傳輸)
Front Sensor Self Calibration調校功能協定建立 | P
ALC調校功能 | P (演算法調整和溫箱測試)
色溫調校功能 | P (移植演算法)
階段4期中報告 | △
O: 完成 △:未進行
P: 進行中

## Slide 9: 上次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段二內容進行開發，以下分別為階段二目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段二 | 3 month | 模型效能資料蒐集 模型效能最佳化 模型效能改善 記錄所有檢測結果
目標 | 進度
模型效能資料蒐集 | O
模型效能最佳化 | O
模型效能改善 | P
記錄所有檢測結果 | P
O: 完成 △:未進行
P: 進行中

## Slide 10: 上次進度 : MLC benchmark

## Slide 11: 上次進度 : ResNet benchmark
Tensor-RT在7.0時棄用了caffe解析器，並在8.0之後逐步移除功能，同時建議轉移到onnx框架
為了比較Orin與Thor在傳統影像辨識上的性能，這次的benchmark會將ResNet量化為FP16、FP8、INT8、INT4，並測試batch size 1~256的輸入對應的FPS

## Slide 12: 上次進度 : ResNet benchmark
在Thor上量化為INT8時發生了問題，並稍微做了研究…
  在FP8量化下，Orin為59層，Thor為57層
  在INT8量化下，Orin為58層，Thor為70層
顯然TensorRT在Thor上對INT8的最佳化依舊不良，因此INT8的結果會不如預期

## Slide 13: 上次進度 : ResNet benchmark
Chart: FP16
| 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Orin | 1118.7 | 1615.178 | 1917.856 | 2083.656 | 2188.928 | 2321.7056 | 2312.0832 | 2382.4896 | 2418.4858
Thor | 1883.3 | 2846.28 | 4392.24 | 5155.48 | 5642.912 | 5098.208 | 4594.144 | 4467.7632 | 4540.7232
倍率 | 1.6835 | 1.7622 | 2.2902 | 2.4742 | 2.5779 | 2.1959 | 1.987 | 1.8752 | 1.8775

## Slide 14: 上次進度 : ResNet benchmark
Chart: FP8
| 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Orin | 615.163 | 813.258 | 956.552 | 1032.696 | 1064.376 | 1117.168 | 1072.0576 | 1145.5309 | 1122.8237
Thor | 1234.76 | 1911.318 | 2482.148 | 2594.832 | 2436.24 | 2239.3952 | 1781.792 | 2258.4064 | 2229.2147
倍率 | 2.0072 | 2.3502 | 2.5949 | 2.5127 | 2.2889 | 2.0045 | 1.662 | 1.9715 | 1.9854

## Slide 15: 上次進度 : ResNet benchmark
Chart: INT8
| 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Orin | 1648.99 | 2671.42 | 3454.992 | 3949.192 | 4291.168 | 4535.744 | 4661.6896 | 4543.2192 | 4452.9152
Thor | 2401.77 | 3038.7 | 3794.42 | 4107 | 3758.112 | 3468.256 | 3358.7392 | 3226.1248 | 3217.5104
倍率 | 1.4565 | 1.1375 | 1.0982 | 1.04 | 0.87578 | 0.76465 | 0.7205 | 0.7101 | 0.72256

## Slide 16: 上次進度 : ResNet benchmark
Chart: INT4
| 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
Orin | 582.354 | 825.818 | 951.976 | 1022.192 | 1064.6192 | 1112.0704 | 1107.5392 | 1142.4691 | 1099.3741
Thor | 1194.88 | 1859.182 | 2447.18 | 2583.568 | 2403.616 | 2248.8864 | 2152.8832 | 2213.7984 | 2253.783
倍率 | 2.0518 | 2.2513 | 2.5706 | 2.5275 | 2.2577 | 2.0223 | 1.9438 | 1.9377 | 2.0501

## Slide 17: 本次進度 : 電池破損偵測模型轉換
參考官方文件將ResNet轉換至ONNX格式

## Slide 18: 本次進度 : 電池破損偵測模型轉換
實際套用我們先前訓練的模型時卻轉換失敗

## Slide 19: 下次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段二內容進行開發，以下分別為階段二目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段二 | 3 month | 模型效能資料蒐集 模型效能最佳化 模型效能改善 記錄所有檢測結果
目標 | 進度
模型效能資料蒐集 | O
模型效能最佳化 | O
模型效能改善 | P
記錄所有檢測結果 | P
O: 完成 △:未進行
P: 進行中