## Slide 1: Progress Report
Author :
BO-CHENG、Cheng-Yuan、Sheng-Yao
Embedded System Software Design

## Slide 2: 上次進度: 軟體校正結果
ICC Profile 色溫校正 (螢幕： DP 1080P)
  在不同 Gamma 與色溫下量測 ICC Profile 校正後的色溫與 Gamma
  色溫誤差都在 300K 以內，Gamma 誤差都在 ± 0.05 ，符合標準
Gamma | 色溫 | 量測色溫 | 256階
1.8 | 5400 | 5352 | 1.83
 | 6500 | 6419 | 1.83
 | 9300 | 9046 | 1.85
2.0 | 5400 | 5351 | 2.03
 | 6500 | 6545 | 2.02
 | 9300 | 9045 | 2.03
2.2 | 5400 | 5314 | 2.22
 | 6500 | 6452 | 2.22
 | 9300 | 9047 | 2.24
2.6 | 5400 | 5404 | 2.61
 | 6500 | 6544 | 2.60
 | 9300 | 9048 | 2.62

## Slide 3: 上次進度: 軟體校正結果
ICC Profile 色溫校正 (螢幕： CH7513A011)
  在不同 Gamma 與色溫下量測 ICC Profile 校正後的色溫與 Gamma
  色溫誤差都在 300K 以內，Gamma 誤差都在 ± 0.05 ，符合標準
Gamma | 色溫 | 量測色溫 | 256階 | 時間
1.8 | 5400 | 5346 | 1.82 | 11:38
 | 6500 | 6628 | 1.83 | 10:31
 | 9300 | 9090 | 1.82 | 10:57
2.0 | 5400 | 5374 | 2.00 | 10:22
 | 6500 | 6587 | 2.00 | 12:01
 | 9300 | 9094 | 1.98 | 11:07
2.2 | 5400 | 5381 | 2.24 | 12:37
 | 6500 | 6472 | 2.19 | 11:01
 | 9300 | 9103 | 2.19 | 11:08
2.6 | 5400 | 5373 | 2.57 | 15:07
 | 6500 | 6608 | 2.59 | 12:23
 | 9300 | 9103 | 2.61 | 12:19

## Slide 4: 本次進度: Video Capture Card
研究目的
  尋找相關開源專案，了解現有技術與實作成果
  調查各專案使用的 FPGA、開發板、框架與 IP
  比較不同開源生態，作為後續技術選型的依據
目標架構概念
Notes: FPGA HDMI RX：TMDS 解碼、辨識有效像素、輸出標準像素資料(pixel data、HSYNC、VSYNC)
FIFO／DDR Frame Buffer：跨時脈、影像緩衝
PCIe Endpoint：讓 FPGA 成為 PC 可以辨識與存取的 PCIe 裝置

## Slide 5: 本次進度: LiteX
定位
  透過 Python 描述與整合 FPGA 硬體模組，建立 SoC 設計，並支援產生 HDL 與呼叫 FPGA 建置工具
功能
  組合處理器、記憶體、匯流排及周邊模組
  提供 Wishbone、AXI 等互連機制，以及 Streams
  可搭配 LiteDRAM、LitePCIe、LiteEth 等生態系模組
[1] https://github.com/enjoy-digital/litex?utm_source=chatgpt.com
Notes: FPGA 系統 framework
連接模組（系統整合）： 決定哪些模組要連接，以及如何組成完整系統。
連接介面（通訊規則）： 規定模組連接後，如何交換資料、位址、控制訊號，以及如何協調傳輸。

## Slide 6: 本次進度: NeTV2 - FPGA
定位
  以 LiteX / Migen 建構 FPGA 硬體系統，實作 HDMI 影像輸入、DDR3 緩衝、影像合成與 HDMI 輸出
架構
晶片與硬體型號
  FPGA 開發版 / 晶片：NeTV2 / Xilinx Artix-7
  開發框架：LiteX、Migen
  軟處理器：VexRiscv
NeTV2 FPGA
[2] https://github.com/AlphamaxMedia/netv2-fpga

## Slide 7: 本次進度: LitePCIe
功能
  透過 DMA Writer 將 FPGA 資料寫入 PC 主機記憶體
  PCIe Endpoint 與傳輸架構
  提供 PC 端 Linux Driver
對 FPGA 擷取卡的幫助
  可將研究重點集中在 HDMI 影像串流與 DMA 的整合
  可參考既有 Linux Driver，有助於降低 PC 端驅動程式的開發負擔
[3] https://github.com/enjoy-digital/litepcie

## Slide 8: 本次進度: LiteX 生態
架構
優勢
  LiteX 的互連與建置估能，減少建立整套系統的工作
  既有框架及 LiteVideo、LitePCIe、LiteDRAM 等模組可減少重複開發
風險與待評估事項
  須確認目標 FPGA、PCIe 介面、記憶體及工具鏈的支援情況
  LiteVideo 可用性與 NeTV2 是否能提供可重用的 HDMI 影像端 RTL
Notes: LiteX：可利用其提供的互連架構及匯流排機制，整合符合其介面規範的模組。可利用 CSR 等機制建立控制介面，並整合到系統中。

## Slide 9: 本次進度: Xilinx / Video Example Designs
定位
  整合 HDMI 接收、FPGA 影像處理、多圖層合成及 HDMI 輸出
架構
硬體與開發環境
  開發版：AMD Xilinx ZCU106
  HDMI 擴充板：TB-FMCH-VFMC-HDMI
  控制軟體：Vitis C 程式，使用 ARM A53 處理系統控制 IP
[4] https://github.com/Xilinx-Wiki-Projects/Video-Example-Designs
  AMD Xilinx ZCU106
Notes: TB-FMCH-VFMC-HDMI 的主要作用是提供 HDMI 實體介面及高速訊號接收 (HDMI2.1)、傳輸所需的電路
同時也支援標準的HDMI
HDMI RX IP需授權

## Slide 10: 本次進度: Xilinx / DMA_IP_Drivers
定位
  由 AMD/Xilinx 提供的 PCIe DMA 驅動程式與軟體工具集合，主要負責 PC 端與 FPGA PCIe DMA IP 的溝通，讓主機能操作裝置、管理 DMA 傳輸並測試資料收發
功能
  提供多種的 PC 驅動程式，使電腦能與相容的 FPGA DMA IP 溝通
  提供相關工具，協助執行資料傳輸、裝置資源存取與 DMA 功能測試
對 FPGA 擷取卡的幫助
  可作為擷取卡的 PC 端驅動程式基礎，協助 FPGA 將影像資料透過 PCIe DMA 傳送至 PC 記憶體
[5] https://github.com/Xilinx/dma_ip_drivers

## Slide 11: 本次進度: Xilinx 生態
架構
優勢
  重用既有 HDMI 接收與影像處理 IP 整合範例
  使用 Xilinx DMA IP 與配套驅動程式，減少 PCIe DMA 控制及 PC Driver 開發
風險與待評估事項
  硬體相容性與工具鏈相容性 (Vivado / Vitis 版本、IP 授權)
  確認選定 XDMA 或 QDMA 後，驅動程式與 FPGA 硬體設定相符
Notes: 混用：需要先克服工具鏈與建置流程的不同。LiteX 通常透過 Python、Migen建構硬體；Xilinx 通常依賴 Vivado IP，當然混用的優勢也很明顯可以選擇各生態系最符合需求的模組，不受單一生態系的模組選擇限制

## Slide 12: 本次進度: HDMI to FPGA to PCIE
FPGA-Video-Capture [6]
  整合 HDMI 影像輸入、DDR3 幀緩存、PCIe DMA 與 Ethernet UDP 傳輸，並搭配 PC 端影像辨識應用
AX7103 — HDMI to PCIe [7]
  整合 HDMI 影像處理、DDR3 影格緩衝與 PCIe，並提供 Windows 端影格讀取程式
[6] https://github.com/flytt-away/FPGA-Video-Capture
[7] https://github.com/alinxalinx/AX7103